## Slide 1: Моделирование сетей и систем телекоммуникаций (ССТК)

## Slide 2: Введение. Термины и определения. Цель и задачи моделирования. (Лекции 1-2)

## Slide 3: Термин «модель» (от лат. modulus – «мера», «аналог», «образец») имеет множество смысловых значений, однако обычно под моделью понимается некий материальный или представленный в форме абстракций объект (например, система математических уравнений), который в процессе познания замещает объект-оригинал в рамках определённых допущений (условий, предположений, выдвигаемых гипотез, упрощений, и т.д.).

## Slide 4: Что такое моделирование?
Моделирование – это научно-практический метод познания действительности, основанный на использовании в качестве основного объекта исследований не реального изучаемого предмета (системы), а подобного ему некоторого модельного прототипа (физического макета, математической модели или какого-либо другого аналога). Таким образом, в основе моделирования всегда лежит подобие исследуемого объекта и его модели, замещающей реальный объект при проведении модельных экспериментов.
Модель, как правило, строится таким образом, чтобы наиболее полно отражать те или иные свойства изучаемого объекта в соответствии с поставленными целями исследования. Именно поэтому модель должна быть проще и доступней самого изучаемого сложного объекта, а также удобней и экономически выгодней для проведения исследований и экспериментов. Для одного и того же объекта могут быть созданы различные модели или даже классы моделей различной физической природы, отражающие его свойства с необходимой степенью адекватности.

## Slide 5: Причины использования моделей
исследуемый объект на текущий момент может просто не существовать в объективной реальности, т.е. он может только находиться на ранних стадиях своего проектирования (примером являются любые вновь разрабатываемые сложные технические системы -СТС);
реальный объект недоступен для прямого изучения в силу удаленности (звёзды, галактики) или высокой степени опасности для исследователей (ядерные взрывы, процессы в ядерных реакторах и т.д.);
объект доступен, но не может быть наблюдаем и изучен в реальном масштабе времени в силу слишком быстрого или слишком медленного протекания процессов (развитие солнечной системы и отдельных её планет, столкновения и распад частиц высоких энергий в ускорителях, социально-экономические процессы, эволюционные биологические, а также геофизические процессы и др.);
создание реально действующего прототипа объекта на данном этапе пока невозможно или нецелесообразно по тем или иным причинам, например, экономическим или экологическим.

## Slide 6: Цель моделирования
Цель моделирования – получение, а также всестороннее расширение и углубление имеющихся знаний об исследуемом объекте (процессе, изделии, сложной системе), необходимых для решения поставленных перед исследователями задач.
Разработка модельных представлений и проведение модельных экспериментов – неотъемлемая составная часть процесса создания любой современной СТС.
Моделирование не только существенно ускоряет процесс проектирования сложных технических систем, но и облегчает поиск новых, зачастую абсолютно нестандартных и неожиданных технических решений.

## Slide 7: Общие задачи моделирования
синтез модельных представлений, адекватно отражающих те или иные аспекты поведения изучаемого объекта (системы);
верификация моделей и определение областей их адекватности;
проведение модельных экспериментов с целью получения необходимого объема информации о свойствах, характеристиках и особенностях поведения изучаемого объекта (системы);
усовершенствование моделей по результатам модельных экспериментов с целью дальнейшего их использования для получения новых знаний об изучаемом объекте;
анализ и систематизация результатов модельных экспериментов, принятие научно-обоснованных заключений или проектных решений по изучаемому (либо вновь создаваемому) объекту на основании данных, полученных в процессе моделирования.

## Slide 8: Основные требования к моделям
Необходимая степень адекватности реальному объекту;
Точность и надежность в заданных пределах;
Простота и экономичность;
Эффективность в смысле гарантированного получения ожидаемых результатов, т.е. достижения заданной цели моделирования;
Однозначность интерпретации результатов;
Практическая полезность (возможность использования на практике полученных в результате моделирования новых знаний и представлений).

## Slide 9: Классификация моделей (Лекция 3)

## Slide 10: Общая классификация моделей
Модели сложных технических систем (СТС) могут быть классифицированы следующим образом:
Физические или натурные модели;
Знаковые (абстрактные) модели;
Модели гибридные (квазинатуральные.)

## Slide 11: Физические модели
Физические модели представляют собой материальные воплощения исследуемых реальных объектов, т.е. их натурные физические макеты. Такие модели-прототипы могут подразделяться на натуральные, масштабные и аналоговые. Поведение аналоговых прототипов, имеющих, как правило, другую физическую природу, чем реальные объекты, тем не менее может являться полноценным подобием их поведения и описываться абсолютно одинаковыми алгебраическими или дифференциальными уравнениями. Так, известным аналогом, имитирующим динамику поведения механических систем, являются электротехнические RLC-цепи. Дифференциальные уравнения, описывающие динамические процессы в механических системах и электрических цепях, во многих случаях полностью идентичны.

## Slide 12: Знаковые модели
Знаковые модели могут быть представлены, например, в виде графических изображений (рисунки, чертежи, анимация), в виде вербальных (иначе говоря, словесных) описаний реальных объектов (примером является техническая документация, прилагаемая к изделиям), а также в виде математических модельных абстракций (формул, графиков, алгоритмов и т.д.), которые описывают структуру и поведение моделируемых объектов.

## Slide 13: Математические модели СТС
Математическая модель (ММ) есть упорядоченная совокупность (система) математических абстракций (логических схем, отдельных формул, систем уравнений, алгоритмов и т.д.), описывающих состав, структуру и поведение моделируемого объекта (СТС) во времени и в пространстве с заданной точностью и необходимой степенью детализации. В рамках данной дисциплины в дальнейшем будем ориентироваться на изучение и применение именно математических моделей ССТК.
Математические модели в свою очередь делятся на аналитические и имитационные. Разновидности аналитических моделей могут быть представлены в виде формульных, алгоритмических, графоаналитических, табличных и других моделей.
Имитационные модели, как правило, моделируют (имитируют) внешние проявления процесса функционирования реального объекта и редко когда отражают его действительную внутреннюю структуру, истинное состояние и поведение его элементов (т.е. в рамках таких моделей действует принцип «чёрного ящика»).

## Slide 14: Виды математических моделей
В зависимости от физической природы процессов, характеризующих сущность изучаемого объекта, различают также следующие виды математических моделей СТС:
непрерывно-детерминированные;
дискретно-детерминированные;
стохастические (вероятностные).
В общем случае ММ сложного объекта исследований может содержать как детерминированные, так и стохастические составляющие. Естественно, будут соответствующим образом различаться и методы исследования таких гибридных моделей.

## Slide 15: Ключевые проблемы моделирования
Первейшей и важнейшей проблемой моделирования СТС является собственно синтез моделей, адекватно отражающих интересующие исследователей аспекты архитектуры и поведения изучаемого объекта.
Второй важной проблемой является разработка эффективных методов анализа разработанных моделей, например, специальных численных методов интегрирования дифференциальных уравнений заданного класса, которые описывают динамику поведения моделируемой СТС.
Проблема правильной интерпретации результатов моделирования и оценки адекватности моделей также может быть отнесена к одной из основных проблем моделирования.

## Slide 16: Общее представление математической модели СТС
S, V, P
X
Q
Y
Вектор управляемых входных воздействий X = {xi}, i=1,I;
Вектор выходных характеристик системы Y = {yj}, j=1,J;
Вектор воздействий внешней среды Q = {qk}, k=1,K;
Вектор собственных состояний системы S = {sl}, l=1,L;
Вектор внутренних (фазовых) переменных V = {vm}, m=1,M;
Вектор собственных параметров системы P = {pn}, n=1,N;

## Slide 17: Виды моделей ССТК
Модели архитектуры ССТК;
Топологические модели сетей передачи данных (телекоммуникаций);
Модели для анализа функционирования Центров обработки данных, входящих в состав ССТК;
Модели для анализа механизмов передачи данных (сетевого трафика, методов адресации и маршрутизации);
Модельные представления для анализа очередей, методов и технологий приоритетного обслуживания в сетевых узлах ССТК.

## Slide 18: Заключение
Процесс разработки и применения моделей в ходе экспериментальных исследований – это важнейший, сложнейший и многотрудный этап проектирования любой СТС.
Он связан с кропотливым и тщательным предварительным изучением создаваемого объекта, собственно разработкой его модельных представлений и макетов-прототипов, их верификацией (т.е. проверкой адекватности), а также их непосредственным использованием в процессе изучения свойств и характеристик исследуемого объекта (системы) путём моделирования.

## Slide 19: Модель Взаимодействия Открытых Систем (ВОС - OSI) (Лекция 4)
OSI - Open Systems Interconnection

## Slide 20: Концепция Открытых Систем - это подход, позволяющий реализовать крупномасштабные ИТ-системы ( в том числе на региональном уровне), это набор принципов, правил и методов создания развивающихся систем, представленный в виде комплекса стандартов описания Взаимодействия Открытых Систем

## Slide 21: Определение IEEE
«Открытые Системы – это системы, построенные на основе исчерпывающего и согласованного набора открытых общедоступных международных спецификаций, стандартов и функциональных профилей стандартов в области информационных технологий, которые определяют интерфейсы, службы и поддерживающие их форматы таким образом, чтобы обеспечить интероперабельность и мобильность приложений, данных и персонала»

## Slide 22: Определение Комитета POSIX 1003.0
"Открытая система - это система, реализующая открытые спецификации на интерфейсы, службы и форматы данных, достаточные для того, чтобы обеспечить:
- возможность переноса (мобильность) прикладных систем, разработанных должным образом, с минимальными изменениями на широкий диапазон систем;
- совместную работу (интероперабельность) с другими прикладными системами на локальных и удаленных платформах;
- взаимодействие с пользователями в стиле, облегчающем последним переход от системы к системе (мобильность пользователей)."

## Slide 23: Цели Концепции ВОС
Обеспечить нормативно-методический базис, стандартизирующий принципы, методы и технологии создания крупномасштабных ИТ-систем, обладающих свойством открытости по отношению к инновационным техническим решениям, а значит, способным к развитию и постоянному усовершенствованию на всех этапах жизненного цикла;
Повышение эффективности процессов проектирования, разработки и практического внедрения ИТ в различных предметных областях и прикладных отраслях

## Slide 24: Основные проблемы подхода ВОС
Сложность задач стандартизации в области ИТ;
Чрезвычайная степень неоднородности и разноплановости объектов стандартизации (технические средства, программное обеспечение, каналы и средства связи, структуры данных и т.д.);
Большое количество взаимодействующих участников (объектов, субъектов информати-зации), сложность взаимосвязей и процессов;
Быстрое развитие ИТ, опережающее процессы стандартизации;
Трудности формализации моделей ВОС.

## Slide 25: Основная терминология ВОС
Эталонная модель ВОС (RM – Reference Model) – это структурированное множество понятий и их взаимосвязей для некоторой предметной области, осуществляющее концептуальную структуризацию данной области и имеющее достаточно обобщенное описание;
Среда Открытых Систем (OSE – Open System Environment) – полный набор интерфейсов, услуг, форматов, а также пользовательских аспектов, обеспечивающих интероперабельность и/или переносимость приложений и данных в рамках соответствующих спецификаций базовых стандартов и профилей ИТ;
Таксономия – классификационная схема, применяемая для однозначной идентификации профилей или наборов профилей;

## Slide 26: Основная терминология ВОС (продолжение)
ISP (International Standardized Profile) – Международный профиль стандартов – согласованный на международ-ном уровне документ, описывающий один или несколько профилей (функциональных стандартов);
Профиль – набор, состоящий из одного или нескольких базовых стандартов и/или ISP, содержащий указание области применимости, список выбранных классов сервиса, тестовых наборов, опций и параметров базовых стандартов, необходимых для выполнения конкретных прикладных функций;
API-профиль (Application Program Interface) – профиль, определяющий конкретную комбинацию базовых спецификаций прикладного пользовательского интерфейса в соответствии с моделью POSIX, возможно дополненных базовыми стандартами и/или профилями для представления формата обмена данных;

## Slide 27: Основная терминология ВОС (окончание)
OSE-профиль – это профиль, который специфицирует все поведение ИТ-системы или часть ее поведения на одном или большем числе интерфейсов OSE;
OSI-профиль – это конкретный профиль, составленный из базовых спецификаций, соответствующих модели OSI, возможно дополненных базовыми стандартами и/или профилями для представления данных обмена и их форматов так называемыми F-профилями;
PAS (Publicly Available Specification) – общедоступные спецификации, является понятием, охватывающим опубликованные стандарты «де факто», и во многом соответствующее понятию Открытых спецификаций , определенных в эталонной модели API.

## Slide 28: Что такое семиуровневая модель ВОС
Эталонная модель Взаимодействия Открытых Систем или модель ВОС (OSI – Open Systems Interconnections), утверждённая Комитетом ISO в 1984г., в своём изначальном виде есть совокупность представлений о взаимодействии всех основных элементов сетевой инфраструктуры в процессе установления соединений и передачи данных в телекоммуникационных сетях различного масштаба и назначения.
В основе Эталонной модели ВОС лежит принцип разбиения архитектуры Открытой Системы на отдельные, функционально независимые, но логически взаимосвязанные уровни, которые располагаются послойно снизу-вверх и «опираются» друг на друга.
При этом верхние уровни не могут работать и выполнять свои собственные функциональные задачи без использования тех возможностей, которые предоставляют им нижние уровни модели ВОС.

## Slide 29: Следование концепции ВОС при создании инфокоммуникационных систем обеспечивает следующие преимущества:
Развитие ;
Масштабируемость;
Интероперабельность;
Переносимость (мобильность).

## Slide 30: Характеристики модели ВОС
Развитие – способность системы к модернизации и постоянному усовершенствованию на всех стадиях и этапах ее жизненного цикла;
Масштабируемость – свойство системы, позволяющее ей эффективно работать в широком диапазоне параметров, определяющих ее собственные технические и ресурсные характеристики и/или характеристики поддерживающей ее ИТ-среды;
Интероперабельность – возможность совместного «прозрачного» использования информации и ИТ-ресурсов компонентами распределенной системы;
Переносимость – свойство ИТ-системы, позволяющее с возможно меньшими накладными расходами осуществлять перенос ее ПО, информации и пользователей с одной прикладной платформы на другую.

## Slide 31: Организации, разрабатывающие стандарты и профили стандартов технологий ISO/OSI
ISO;
POSIX;
IEEE;
ANSI;
ITU-T;
X/OPEN;
IEC;
и др.

## Slide 32: Семиуровневая Эталонная модель ВОС

## Slide 33: Уровни Эталонной модели ВОС (в порядке «сверху-вниз»)
Прикладной;
Представления данных;
Сеансовый (или сессионный);
Транспортный;
Сетевой;
Канальный;
Физический.

## Slide 34: Общая характеристика уровней модели ВОС (снизу-вверх)
Физический уровень (самый нижний) - обеспечивает передачу неструктурированного потока данных по физическому носителю (линиям связи). Данный уровень имеет дело с механическими, электрическими, функциональными и другими характеристиками доступа к физическому носителю (витой паре, медному кабелю, оптоволокну и т.д.). Физический уровень поддерживает согласование параметров и технических характеристик аппаратуры передачи данных на обоих концах сетевого соединения (уровни напряжения, устойчивость сигнала, помехозащищённость и др.).
Канальный уровень – обеспечивает надёжную передачу информации по физическим линиям связи. Посылает блоки данных (пакеты, кадры) с необходимой для устойчивой работы сети синхронизацией, контролем и исправлением ошибок, а также осуществляет управление информационными потоками.
Сетевой уровень – отвечает за установление соединений, адресацию и маршрутизацию при пересылке сформированных блоков данных, обеспечивает управление сетевыми соединениями. На сетевом уровне также осуществляется контроль загруженности линий связи.
Транспортный уровень в модели ВОС предназначен для обеспечения «прозрачного» переноса данных между конечными точками сетевых соединений. Одна из основных задач данного уровня – поддержка целостности данных. Для этих целей на транспортном уровне реализуется сквозное восстановление после ошибок, осуществляется общее управление информационными потоками и решается вопрос о типе устанавливаемых соединений.

## Slide 35: Общая характеристика уровней модели ВОС (окончание)
Сеансовый (сессионный) уровень – предоставляет возможности и структуру управления для взаимодействия приложений, устанавливает и разрывает сетевые соединения (сеансы связи) между приложениями и процессами, управляет реализацией этих соединений. На данном уровне также контролируются параметры устанавливаемых сетевых соединений и осуществляется синхронизация сетевого времени.
Уровень представления данных обеспечивает независимость форматов представления используемых данных для различных пользователей, процессов и приложений. На данном уровне осуществляется синтаксический и семантический контроль данных, производится преобразование форматов данных из исходного формата отправителя в сетевой формат и наоборот, т.е. из сетевого – в целевой формат, используемый получателем пакета данных.
Прикладной уровень обеспечивает доступ пользователей, процессов и приложений к сетевым сервисам в рамках модели ВОС, а также реализует механизмы предоставления всех видов услуг со стороны соответствующих сетевых служб. Поскольку на данном уровне обеспечивается необходимый интерфейс взаимодействия пользователей и приложений с сетевыми протоколами, его ещё называют протокольным уровнем.

## Slide 36: Схема взаимодействия участников межсетевого обмена

## Slide 37: Модель взаимодействия Открытых Систем

## Slide 38: Модель MIC

## Slide 39: Модель OSE/RM

## Slide 41: Профили стандартов Открытых Систем (для самостоятельного изучения)

## Slide 42
Профиль – набор, состоящий из одного или нескольких базовых стандартов и/или ISP, содержащий указание области применимости, список выбранных классов сервиса, тестовых наборов, опций и параметров базовых стандартов, необходимых для выполнения конкретных прикладных функций в рамках модели Открытых Систем.

## Slide 43: Виды профилей Открытых Систем
API-профиль (Application Program Interface) – профиль, определяющий конкретную комбинацию базовых спецификаций прикладного пользовательского интерфейса в соответствии с моделью POSIX, возможно дополненных базовыми стандартами и/или профилями для представления формата обмена данных;
OSE-профиль – это профиль, который специфицирует все поведение ИТ-системы или часть ее поведения на одном или большем числе интерфейсов OSE;
OSI-профиль – это конкретный профиль, составленный из базовых спецификаций, соответствующих модели OSI, возможно дополненных базовыми стандартами и/или профилями для представления данных обмена и их форматов так называемыми F-профилями;

## Slide 44: Три основных функции профилей ОС
Служат основой для разработки спецификаций при приобретении ИТ-ресурсов;
Определяют ориентиры для построения прикладных ИТ-систем в рамках идеологии Открытых Систем;
Формируют эталонные представления при тестировании систем и приложений на соответствие стандартам Открытых Систем.

## Slide 45: Вертикальная классификация профилей Открытых Систем
Международный уровень;
Федеральный (национальный) уровень;
Региональный уровень;
Индустриальный межотраслевой уровень (ИТ-сфера);
Уровень министерств и ведомств (отраслевой);
Уровень предприятий и организаций;
Уровень структурных подразделений.

## Slide 46: Таксономия профилей ОС
Стратегические профили (GOSEP и пр.);
Профили прикладных технологий;
Полные OSE-профили (профили ИТ-платформ, систем);
Ограниченные OSE-профили;
Локальные профили (API-, OSI-профили);
Профили функционального уровня (базовые спецификации);
Архитектурные спецификации (например, эталонные модели).

## Slide 47: Пример организации профиля ОС

## Slide 48: Основные функциональные профили
Профиль прикладного программного обеспечения;
Профиль информационно-вычислительной среды;
Профиль защиты информации в ИС;
Профиль инструментальных средств, встроенных в ИС.

## Slide 49: Роль и место функциональных профилей
Notes: <number>

## Slide 50: Профиль прикладного ПО определяет:
Основные функции ИС;
Используемые стандартизированные API-интерфейсы;
Интерфейсы системы со средой функционирования;
Интерфейсы приложений со средствами защиты информации.

## Slide 51: Профиль информационно-вычислительной среды
Графического пользовательского интерфейса;
Видам используемых СУБД;
Операционных систем с учетом выполняемых ими сетевых функций;
Телекоммуникационной среды по предоставлению сервисов различных уровней ВОС, а также стандарты сопряжения ИС с сетями передачи данных;
Технических средств, определяющих параметры вычислительных платформ, возможности масштабирования и переносимости, надежности и производительности системы.
Определяет ее архитектуру в соответствии с выбранной моделью распределенной обработки данных. Позволяет детализировать данный профиль по следующим функциональным областям (профилям):

## Slide 52: Профиль защиты информации включает
Функции информационной безопасности, реализуемые на системном уровне;
Функции защиты от несанкционированного доступа, реализуемые на уровне middleware;
Функции управления данными, реализуемые СУБД;
Функции защиты программных средств, включая средства защиты от вирусов, «червей», «троянских коней» и т.д.;
Функции защиты информации при обмене данными, включая криптографические функции;
Функции администрирования средств и технологий информационной безопасности.

## Slide 53: Профиль инструментальных средств
Должен отражать решения по выбору методологии и технологии создания, сопровождения и развития конкретной ИС. Область данного профиля охватывает функции, связанные с управлением доступом пользователей к ресурсам системы, конфигурацией ИТ-ресурсов, настройкой пользовательских интерфейсов, ведением баз данных, а также восстановлением работоспособности системы после аварий и сбоев.

## Slide 54: Профили OSE могут быть использованы:
Для инвентаризации принятых подходов к решению задач информатизации и выбора конкретных ИТ;
Помощи при решении вопросов выбора новых ИТ-продуктов и их приобретения;
Управления процессами комплексной информатизации предприятия или организации в целом (задание требований на построение прикладных программ и систем в соответствии с используемым профилем, а также их тестирование на предмет соответствия данному профилю).

## Slide 55: Профили OSE могут быть детализированы с целью отражения следующих вопросов:
Построения моделей основной деятельности предприятия (as-is, as-to-be) ;
Способов практической реализации стратегии основной деятельности предприятия (объекта);
Стратегии информатизации объекта;
Стратегии управления предприятием;
Создания новых стандартов по информатиза-ции объекта;
Стратегии замены одних ИТ другими и т.д.

## Slide 56: Последовательность действий при создании нового профиля :
Структурирование, формализация и разработка спецификаций прикладной области, для реализации которой создается данный профиль информационной среды;
Выбор модели архитектуры среды, наиболее подходящей для реализации данной прикладной задачи;
Конкретизация требований, предъявляемых приложениями к компонентам программно-аппаратной среды, разработка спецификаций API-интерфейсов между ИВС-средой и приложениями, определение набора сервисов, поставляемых ИВС для приложений;
Наполнение профиля наборами базовых стандартов;
Гармонизация профиля для обеспечения его непротиворечивости;
Оформление документации по разработанному профилю;
Разработка тестов для проверки соответствия компонентов системы стандартам данного профиля.

## Slide 57: Разработанные профили и функциональные стандарты могут быть использованы:
При формировании технических и эргономических требований к разрабатываемой системе;
Проектировании системы с учетом всестороннего использования Концепции ВОС;
Разработке тестов и сертификации разрабатываемых или приобретаемых компонентов ИТ-системы;
При сопровождении, модернизации и развитии системы.

## Slide 58
Профиль
GOSIP

## Slide 59: Направления работ по стандартизации в рамках концепции развития ОС в России
- унифицированные пользовательские интерфейсы, в том числе графические;
- языки и системы программирования;
- инструментальные средства, встроенные в системы и предназначенные для их модификации и развития силами пользователей;
- интерфейсы прикладных программ и программных комплексов;
- системы управления базами данных и знаний;
- интерфейсы мобильной операционной системы для ИКТсред (стандарты POSIX);
- способы представления элементов данных;
- представление информации в интегрированных (мультимедиа) средах, сочетающих обработку текстов, речи, видеоизображений;
- компьютерная графика;
- наборы символов и кодирование информации;
- системные интерфейсы аппаратуры;
- средства электронного обмена данными (электронная почта и т.д.);
- методы и средства защиты информации;
- средства телекоммуникаций, в том числе по эталонной модели ВОС.

## Slide 60: Направления работ по инструментальным средствам поддержки проектирования ОС
- анализ и рекомендации по выбору инструментальных средств проектирования приложений, переносимых между различными аппаратными платформами и операционными средами;
- экспериментальные образцы программных средств для поддержки всего жизненного цикла открытых систем, в том числе - экспертных систем принятия проектных решений, интеллектуального инструментария для проектирования программного обеспечения;
- методы и средства моделирования (имитации) процессов взаимодействия в открытых системах;
- исследования языков следующих поколений в переносимых реализациях, функционирующих в среде открытых систем;
- объектно-ориентированные средства проектирования и программирования открытых систем;
- методы и средства конструирования предметно-ориентированных языков, трансляторов с этих языков, синтаксически управляемых редакторов и интерпретирующих сред в открытых системах;
- исследование и разработка распределенных операционных систем и параллельных языков программирования, функционирующих в гетерогенной среде открытых систем.

## Slide 61: Отличительные черты интероперабельных сред
- наличие методов и средств однородного, эквивалентного описания ресурсов среды;
- наличие методов и средств метаописания информационных ресурсов среды как структурированного опыта создания информационных систем и средств решения задач в различных предметных областях;
- наличие методологии и средств проектирования информационных ресурсов, достижения, в конечном счете, возможности динамического формирования требуемых композиций ресурсов, обеспечивающих решение задачи по ее спецификации;
- наличие абстрактной модели вычислений в интероперабельной среде, поддержанной соответствующими средствами.
Предлагаемые исследования и разработка интероперабельных средств информационных ресурсов включают:
- методы управления неоднородными мультибазами данных;
- методы управления неоднородными процедурными базами;
- методы управления мультитранзакциями;
- методы управления многосредными (мультимедиа) данными;
- методы и средства управления базами знаний как информационными ресурсами;
- средства поддержки интероперабельных сред неоднородных ИТ-ресурсов.