## Slide 1: Моделирование сетей и систем телекоммуникаций (ССТК)

## Slide 2: Тема 4 МОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЯХ И СИСТЕМАХ

## Slide 3
Случайные события и функции распределения
Важным понятием в теории вероятностей является дискретная случайная величина. Под ней понимается некоторая случайная величина x , которая при определённых условиях принимает одно из своих возможных значений xi с вероятностью P(xi) = P(x=xi), i=1, 2, …n.
Принятие случайной величиной x конкретного значения xi рассматривается как случайное событие, причём все такие события образуют полное множество, т.е. выполняется условие:
Функция p(x), ставящая в соответствие каждому значению xi дискретной случайной величины x вероятность появления этого значения P(xi), называется функцией дискретного распределения случайной величины x или функцией вероятности. Способы задания данной функции могут быть самыми различными (в табличном виде, графически и т.д.).

## Slide 4
Для непрерывной случайной величины такой функции не существует, т.к. все возможные значения непрерывной случайной величины перечислить нельзя. Поэтому целесообразно ввести такую функцию, которая применима и для дискретных и для непрерывных случайных величин.
Функция F(xi) = P(x xi), определяющая вероятность того, что случайная величина не превышает значения xi, называется интегральной функцией распределения или просто функцией распределения случайной величины x. При этом для любой случайной величины имеем:
Очевидно, что функция распределения случайной величины является монотонно возрастающей, причем
Для непрерывной случайной величины функция распределения будет непрерывной, а для дискретной случайной величины она будет разрывной.
Вероятность попадания случайной величины x (непрерывной или дискретной) в интервал значений [x1, x2] определяется через функцию распределения по формуле:

## Slide 5
Для практических целей важное значение имеет закон распределения случайной величины. Под законом распределения понимается некоторое типичное распределение случайной величины, исходя из которого, по известным формулам, можно получить любую характеристику этой случайной величины.
Для дискретной случайной величины закон распределения определяется по виду функции дискретного распределения p(xi) = P(x=xi).
Для непрерывной случайной величины закон распределения определяется по виду так называемой функции плотности распределения (или функции плотности вероятности) Ф(x). Она определяется через функцию распределения как:
На практике из непрерывных законов распределения наиболее часто встречается нормальное или гауссово распределение:
где σ и m есть параметры данного распределения (среднее квадратичное отклонение и мода соответственно).

## Slide 6
Другим часто встречающимся в практических задачах абсолютно непрерывным видом распределения является экспоненциальное (или показательное) распределение:
где λ – некоторый параметр данного распределения.
Для дискретных случайных величин важнейшее значение имеет закон распределения Пуассона:
Распределение Пуассона отражает закон распределения дискретной случайной величины k, которая представляет собой число событий, произошедших за фиксированный период времени, при условии, что данные события происходят с некоторой фиксированной средней интенсивностью λ и независимо друг от друга.
Распределение Пуассона играет исключительно важную роль в задачах анализа ССТК, поскольку позволяет моделировать с необходимой степенью адекватности потоки происходящих в них событий.

## Slide 7: Потоки случайных событий
Под потоком событий понимается последовательность однородных событий в рассматриваемой системе, следующих одно за другим в случайные моменты времени. Вероятностная природа потока событий обусловлена тем, что эти события происходят независимо друг от друга и порождаются стохастическими (случайными) процессами, происходящими в системе.
Классическим примером потока случайных событий является поток заявок (запросов) на обработку информации, поступающих на сетевые серверы в локальных или корпоративных сетях с клиентских рабочих мест пользователей этих сетей. Другой, гораздо более «древний», но при этом не менее известный классический случай, – случайный поток звонков пользователей, поступающих на обслуживание операторами сетей связи.
Основной характеристикой потока однородных случайных событий является его интенсивность λ, характеризующая среднее число происходящих в системе событий в единицу времени.

## Slide 8
Поток событий называется простейшим, если он обладает тремя основными свойствами: стационарности, ординарности и отсутствия последействия. Простейший поток иногда также называют стационарным пуассоновским потоком.
Свойство стационарности потока означает, что среднее количество событий, происходящих в системе за фиксированный отрезок времени зависит только от длительности этого отрезка и не зависит от его положения на временной оси. Иначе говоря, для стационарного потока его интенсивность λ считается постоянной в течение всего рассматриваемого периода времени.
Свойство ординарности потока означает, что никакие два события в системе не могут происходить одновременно, т.е. в каждый момент времени в системе может наблюдаться только одно событие. Таким образом, вероятностью попадания на достаточно малый участок времени Δt двух или более событий можно пренебречь.
Свойством отсутствия последействия поток событий обладает в том случае, если для любых двух непересекающихся интервалов времени τ1 и τ2 число событий, попадающих на один из них, не зависит от того, сколько событий произошло на другом.

## Slide 9
Поток событий называют рекуррентным, если он обладает свойствами стационарности и ординарности, а интервалы времени между событиями Δti представляют собой независимые случайные величины с одинаковым произвольным законом распределения. Отсюда следует, что простейший поток есть частный случай рекуррентного.
Простейший поток с интенсивностью λ характеризуется показательным (пуассоновским) законом распределения длительности интервалов времени t между соседними событиями:
Для данного закона среднее число событий, происходящих за интервал времени длительностью t, определяется следующим выражением:
Для простейшего потока с интенсивностью λ вероятность Pk(t) того, что за временной интервал t произойдет ровно k событий, определяется как

## Slide 10: Элементы Теории массового обслуживания (Лекции 6-8)

## Slide 11: Введение в теорию массового обслуживания (ТМО)
Случайные процессы и их моделирование – основа теории массового обслуживания (ТМО). Собственно и сама ТМО зародилась в те времена, когда появились первые телефонные аппараты, телефонные линии связи и коммутационные узлы на телефонных станциях, осуществляющие обработку звонков от абонентов сети.
Необходимость создания математического аппарата, позволяющего оценить пропускную способность таких сетей и определить нужную производительность узлов коммутации, привели к тому, что усилиями целого ряда ученых-математиков эта весьма непростая задача была в достаточно короткие сроки успешно решена.
В ряду наиболее известных исследователей, внёсших достойный вклад в развитие ТМО, можно отметить датского учёного А.-К. Эрланга (1878-1929), одного из крупнейших мировых математиков XX века А.Н. Колмогорова (1903-1987), а также когорту выдающихся советских математиков в лице А.Я. Хинчина (1894-1959), Н.П.Бусленко (1922-1977), Е.С. Вентцель (1907-2002), Б.В. Гнеденко (1912-1995) и целого ряда других учёных.
Основные задачи ТМО сводятся к анализу и исследованию явлений и процессов, происходящих в различных системах массового обслуживания (СМО), независимо от их физической природы, будь то магазин-супермаркет или парикмахерская, станция техобслуживания автомобилей или Центр обработки заявок крупного оператора ССТК. При этом целью проводимых исследований обычно является определение и оптимизация таких параметров СМО, которые обеспечивают необходимое качество её функционирования, например, минимизацию среднего времени обработки заявок, длительности среднего времени пребывания заявки в очереди на обслуживание и т.д.

## Slide 12: Основные понятия и определения ТМО
Случайный процесс – это есть некоторая наблюдаемая во времени последовательность событий стохастической (случайной) природы, происходящих в изучаемой системе. Смена событий происходит в заранее неизвестные моменты времени, причем последовательность появления тех или иных событий также носит случайный характер. В дальнейшем, прежде всего, нас будет интересовать такой класс случайных процессов, как случайные процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем.
Дискретные состояния – это множество всех возможных состояний в рассматриваемой системе, причем переходы системы из состояния в состояние осуществляются скачкообразно в заранее неизвестные моменты времени.
Случайный процесс называется процессом с дискретными состояниями, если все его возможные состояния S0, S1, S2,…Sn можно заранее перечислить (т.е. в системе имеется конечное счётное множество состояний), и переход из состояния в состояние осуществляется скачкообразно, т.е. практически мгновенно.
Случайный процесс называется процессом с непрерывным временем, если моменты возможных переходов из состояния в состояние не фиксированы заранее, а неопределённы, случайны, причем такие переходы могут в принципе происходить в любые моменты времени.
Случайный процесс, происходящий в некоторой системе, называется марковским, если для любого момента времени t0 вероятностные характеристики данного процесса в будущем зависят только от состояния системы в данный момент t0 и не зависят от того, как и когда система пришла в это состояние.

## Slide 13: Структура и состав системы массового обслуживания
Системой массового обслуживания (СМО) будем называть систему, основными элементами которой являются (см. Рис.): входящий поток заявок на обслуживание, множество обслуживающих эти заявки устройств (ОУ), очередь ожидающих обслуживания заявок (так называемый входной буфер), а также выходящий поток обслуженных заявок.
…
ОУ1
ОУ2
ОУ3
ОУN
очередь
заявок
входящий поток
заявок
выходящий поток
заявок

## Slide 14
Для различных структур СМО с различными законами распределения входящих потоков заявок, законами распределения времени обслуживания, заданным количеством ОУ и фиксированной длиной очереди существуют специальные условные обозначения. На первом месте в такой условной записи стоит обозначение входящего потока заявок, на втором – условное обозначение закона распределения времени обслуживания заявок в ОУ, на третьем – количество ОУ в системе и на четвертом – длина очереди (количество мест для ожидающих обслуживания заявок).
Запись модельного представления СМО в виде M/G/N/m есть условное обозначение для модели СМО, имеющей пуассоновский входящий поток заявок (M), произвольный закон для функций распределения длительности обслуживания заявок в ОУ (G), N – количество обслуживающих устройств в данной СМО, m – объём входного буфера, предназначенного для хранения заявок, поступающих в систему и ожидающих в очереди на обслуживание.
Если входящий поток является рекуррентным с произвольным законом распределения интервалов между поступлением заявок, то на первом месте в такой записи модели СМО необходимо будет указать обозначение GI.
На втором месте в зависимости от характера распределения времени обслуживания заявок в качестве вариантов могут быть указаны: M – для показательного распределения длительности интервалов обслуживания; Ek – для закона распределения Эрланга k-порядка; D – для детерминированного закона обслуживания (длительность обслуживания строго фиксирована) и др.

## Slide 15
Среди моделей СМО можно также выделить СМО с ожиданием и СМО с потерями. СМО с ожиданием подразумевает такую модель, где заявки в случае занятости ОУ помещаются в очередь и не теряются, ожидая в ней, пока не освободится одно из ОУ. Такие СМО также называются СМО с неограниченным временем ожидания (бесконечной длиной очереди).
СМО с потерями (СМО с отказами) подразумевает возможность потери заявок вследствие того, что вновь пришедшая заявка, застав все обслуживающие устройства СМО занятыми, покидает систему, т.е. теряется. Классическим примером такой модели обслуживания является работа автоматических телефонных станций (АТС), когда в случае занятости запрашиваемой линии связи (номера), позвонивший абонент получает сообщение об отказе в обслуживании (короткие гудки).
Другим вариантом СМО с потерями является СМО с ограниченной длиной очереди. Такая система имеет входной буфер ожидания, где заявки образуют очередь конечной длины m. Очередная вновь пришедшая заявка становится в очередь, если все ОУ заняты, но при этом имеются свободные места в буфере ожидания. Если же нет свободных мест и в самом буфере, то заявка теряется. Пример – очередь пакетов данных на сетевом маршрутизаторе. Потери заявок крайне нежелательны, поэтому их надо избегать за счет соответствующих технических решений СМО.
Среди СМО с ожиданием или потерями различают также замкнутые и разомкнутые системы. Разомкнутая СМО – это система с неограниченным источником потока заявок на обслуживание, примером чему является Интернет.
Замкнутая СМО – это система, в которой поток заявок ограничен. Примерами таких СМО являются локальные сети предприятий.

## Slide 16: Марковские процессы и конечные цепи Маркова
Случайный процесс, происходящий в некоторой системе, называется марковским, если для любого момента времени t0 вероятностные характеристики данного процесса в будущем зависят только от состояния системы в данный момент t0 и не зависят от того, как и когда система пришла в это состояние.
Марковские случайные процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем, представленные в виде цепочки состояний, где вершины данной цепи соответствуют возможным состояниям исследуемой СМО, а переходы из того или иного состояния системы в соседние другие состояния обозначены стрелками с указанными вероятностями данных переходов, называются марковскими цепями.
Если число возможных состояний исследуемой системы S0, S1, S2,…Sn конечно, и их можно заранее перечислить (т.е. в системе имеется счётное множество состояний), то такая цепь называется конечной цепью Маркова. В цепи Маркова переход СМО из одного состояния в другое происходит под воздействием потоков случайных событий.
Итак, конечная цепь Маркова есть случайный процесс, происходящий на конечном множестве состояний, для которого (т.е. процесса) вероятность попасть в некоторое состояние (путём осуществления возможных переходов из одного состояния в другое) зависит только от того состояния, в котором этот процесс находился в предыдущий момент времени и не зависит от того, как и когда система пришла в это состояние.

## Slide 17: Показатели эффективности исследуемой СМО
Среднее число заявок, обслуживаемых СМО в единицу времени (т.е. общая производительность системы);
Среднее число занятых каналов обслуживания заявок, т.е. среднее количество полезно используемых в СМО обслуживающих устройств (ОУ), другими словами, – средний коэффициент полезной загрузки системы;
Среднее число ожидающих обслуживания заявок в очереди (т.е. в буфере ожидания системы);
Среднее время ожидания в очереди на обслуживание;
Среднее время простоя системы из-за отсутствия заявок на обслуживание;
Вероятность потери заявок из-за общей перегрузки СМО вследствие тех или иных причин (слишком малое количество ОУ, недостаточная производительность ОУ, недостаточный объем буфера, излишне высокая интенсивность входного потока заявок и т.д.);
Вероятность того, что число заявок в очереди не превысит заданные значения (например, установленного объема буфера).

## Slide 18: Варианты организации системы ОУ
По общей организации структуры обслуживания заявок системой ОУ:
с последовательным обслуживанием заявок одиночными ОУ;
с параллельным обслуживанием заявок несколькими ОУ;
комбинированные варианты структурной организации ОУ;
По организации обслуживания очередей:
системы с ожиданием заявок в очереди на обслуживание (буфером);
с потерями заявок (с отказами в обслуживании);
комбинированные (например, с потерями заявок из-за превышения заданного времени ожидания в очереди на обслуживание);
По дисциплине приоритетного обслуживания очередей заявок:
с абсолютным приоритетом;
с относительным приоритетом/приоритетами;
с более сложными дисциплинами приоритетного обслуживания;
По регламенту (этапности) обслуживания заявок:
элементарный (одноступенчатый);
многоступенчатый (многофазовый);
с другими, более сложными регламентами обслуживания;
По регламенту (этапности) обслуживания заявок:
СМО открытого типа (разомкнутая система);
замкнутая СМО с ограниченным потоком заявок (поток требований на обслуживание не превышает заданного лимита заявок).

## Slide 19: Основные варианты организации дисциплины обслуживания очередей в СМО
Последовательно, в порядке поступления заявки в очередь на обслуживание (FIFO);
Последовательно в порядке, обратном порядку постановки заявки в очередь на обслуживание (LIFO);
Обслуживание заявок в рамках установленных приоритетов (дисциплин);
В случайном порядке;
В порядке первого поступления после освобождения ресурсов ОУ (в т.ч. конкретно заданных заранее);
Другие, более сложные варианты организации обслуживания очередей, в т.ч. комбинированные.

## Slide 20: Уравнения Колмогорова
Уравнения Колмогорова определяют способ вычисления так называемых финальных вероятностей нахождения СМО во всех возможных её состояниях S0, S1, S2,…Sn . При этом под финальными вероятностями понимаются предельные, не зависящие от начального состояния системы, вероятности её нахождения в том или ином состоянии из эргодического множества.
Эргодическое множество состояний системы – такое множество
состояний, в котором можно из любого состояния данного множества попасть в любое другое состояние этого же множества, но из которого (множества), попав в него, нельзя уйти.
Невозвратное множество состояний – такое множество состояний системы, в котором можно попасть в любое другое состояние этого же множества, но в которое, уйдя из него, нельзя вернуться.
Поглощающее состояние – состояние, попав в которое нельзя из него выйти (т.е. это вырожденное эргодическое множество).
Эргодическая цепь – цепь, состояния которой образуют единое эргодическое множество, или, что эквивалентно, цепь, в которой из любого состояния можно за конечное число шагов попасть в любое другое состояние данной цепи.
Циклическая цепь – эргодическая цепь, в которой в каждое из её состояний можно попасть только через определенные периодические промежутки времени.
Регулярная цепь – эргодическая цепь, не являющаяся циклической.

## Slide 21: Общее правило составления уравнений Колмогорова
Общее правило составления Уравнений Колмогорова для системы финальных вероятностей можно сформулировать следующим образом.
В левой части уравнения Колмогорова стоит производная вероятности нахождения системы в некотором i-м состоянии.
В правой части данного уравнения стоит сумма вероятностей всех состояний, из которых идут стрелки в данное i-е состояние, умноженных на интенсивности соответствующих потоков событий, минус суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему из данного состояния, умноженная на вероятность нахождения системы в этом состоянии.
При этом сумма всех финальных вероятностей состояний системы должна быть равна 1. Данное условие называется условием нормировки. Необходимо также учитывать начальные условия.
Таким образом, финальную вероятность некоторого i-го состояния системы можно трактовать как среднее относительное время пребывания системы в данном состоянии.

## Slide 22: Формулы Эрланга
Формулы Эрланга есть математическая модель для описания работы СМО без буфера заявок (без очередей), т.е. для формализации режима работы СМО с потерями заявок, если все ОУ заняты. Пример – ранние АТС.

## Slide 23: Заключение
Процесс разработки и применения моделей в ходе исследований – это важный, сложнейший и трудоемкий этап проектирования любой СМО.
Он связан с кропотливым и тщательным предварительным изучением создаваемого объекта, в данном случае, проектируемой СМО, разработкой его модельных представлений, их верификацией (т.е. проверкой адекватности), а также их непосредственным использованием в процессе изучения свойств и характеристик исследуемого объекта (системы) путём моделирования.