## Slide 1: Проектирование защищенных телекоммуникационных систем (ЗТКС) (материалы к практическим занятиям)

## Slide 2: Нормативно-методические источники
РД 50-680-88. Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения.
ГОСТ Р 51275-99. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию.
ГОСТ Р 50739-95. СВТ. Защита от НСД к информации. Общие технические требования.
ГОСТ Р 51624-2000. Защита информации. АС в защищенном исполнении. Общие требования.
ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.
ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
ГОСТ Р 51583-2000. Защита информации. Порядок создания АС в защищенном исполнении. Общие положения.
ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании АС.
ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

## Slide 3: Нормативно-методические источники
РД ГосТехКомиссии России. АС. Защита от НСД к информации. Классификация АС и требования по защите информации.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий.
РД ГосТехКомиссии России. Безопасность информационных технологий. Положение о разработке профилей защиты и заданий по безопасности.
РД ГосТехКомиссии России. Безопасность информационных технологий. Руководство по разработке профилей защиты и заданий по безопасности.
РД ГосТехКомиссии России. Безопасность информационных технологий. Руководство по формированию семейств профилей защиты.

## Slide 4: Нормативно-методические источники
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств.
ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002. Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. Информационная технология Сопровождение программных средств.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства.
РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

## Slide 5: Нормативно-методические источники
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Практические правила управления ИБ.
ГосТехКомиссия России. Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности информации
ГосТехКомиссия России. Положение о сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации

## Slide 9: Компоненты АС (РД 50-680-88)
Пользователи – лица, участвующие в функционировании АС и использующие результаты ее функционирования.
Эксплуатационный персонал.
Техническое обеспечение – совокупность всех технических средств, используемых при функционировании АС.
Информационное обеспечение - совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы и реализованных решений по объему, размещению и формам существования информации, применяемой в АС при ее функционировании (включает информационную базу).
Программное обеспечение – совокупность программ на носителях данных и программных документов, предназначенная для отладки, функционирования и проверки работоспособности АС.
Математическое обеспечение - совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, применяемых в АС.
Лингвистическое обеспечение – совокупность средств и правил для формализации ЕЯ, используемых при обращении пользователей и эксплуатационного персонала при функционировании АС.

## Slide 10: Компоненты АС
Организационного обеспечение – совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатационного персонала АС в условиях функционирования, проверки, и обеспечения работоспособности АС.
Правовое обеспечение – совокупность правовых норм, регламентирующих правовые отношения при функционировании АС и юридический статус результатов ее функционирования.
Методическое обеспечение – совокупность документов, описывающих технологию функционирования АС, методы выбора и применения пользователями технологических приемов для получения конкретных результатов при функционировании АС.
АРМ – программно-аппаратный комплекс, предназначенных для определенного вида деятельности

## Slide 11: Структура АС

## Slide 12: Структура АС

## Slide 13: Структура АС

## Slide 14: Структура АС

## Slide 15: Структура АС

## Slide 16: АС в защищенном исполнении
Автоматизированная система в защищенном исполнении - автоматизированная система, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций в соответствии с требованиями стандартов и/или нормативных документов по защите информации.
Целью создания АСЗИ является исключение или существенное затруднение получения злоумышленником защищаемой информации, обрабатываемой в АС, а также исключение или существенное затруднение несанкционированного и/или непреднамеренного воздействия на защищаемую обрабатываемую информацию и ее носители.

## Slide 17: АС в защищенном исполнении
Организации-участники работ по созданию АСЗИ должны иметь лицензии на право проведения работ в области защиты информации. Лицензирование организаций и предприятий осуществляется в установленном порядке.
Работы по созданию, производству и эксплуатации АСЗИ с использованием шифровальных средств для защиты сведений, отнесенных к государственной тайне, организуются в соответствии с положениями нормативных актов Российской Федерации, определяющих порядок разработки, изготовления и обеспечения эксплуатации шифровальных средств (ПКЗ 2005 – Положение о разработке производстве, реализации и эксплуатации шифровальных средств защиты информации).

## Slide 18: СЗИ в АС

## Slide 20: Объекты защиты и угрозы безопасности АСЗИ/ЗТКС

## Slide 24: Требования по защите СВТ и АС от НСД

## Slide 25: Жизненный цикл и порядок создания АСЗИ/ЗТКС

## Slide 27: Исходные положения по созданию АСЗИ/ЗТКС
Создание АС осуществляют в плановом порядке.
Планирование и разработку АС (в отличие от СВТ) осуществляют как для продукции единичного производства.
АС создают проектным путем с последующей комплектацией изделиями серийного и единичного производства и проведением строительных, монтажных, наладочных и пусковых работ.
Основным документом, определяющим порядок создания и требования к АС, является техническое задание на создание АС. Разработку АС и ее приемку при вводе в действие проводят в соответствие с ТЗ.

## Slide 28: Принципы создания АС (РД 50-680-88)
Принцип системности.
  Должны быть установлены такие связи между структурными элементами системы, которые обеспечивают целостность АС и ее взаимодействие с другими системами.
Принцип развития (открытости).
  АС должна создаваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава АС без нарушения ее функционирования.
Принцип совместимости.
  Должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря которым она может взаимодействовать с другими системами в соответствии с установленными правилами.
Принцип стандартизации (унификации).
  При создании АС должны быть рационально применены типовые унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, комплексы, компоненты.
Принцип эффективности (рациональности).
  Достижение рационального соотношения между затратами на создание АС и целевыми эффектами.

## Slide 29: Принципы защиты информации в АСЗИ
Целенаправленность, осуществляемая в интересах реализации конкретной цели ЗИ в АС.
Комплексность – защита всего многообразия структурных элементов АС, от всего спектра опасных для АС угроз.
Непрерывность – реализация защитных функций на всех стадиях жизненного цикла АС, в зависимости от важности обрабатываемой информации, состояния ресурсов АС, условий эксплуатации.
Гарантированность – МСЗИ должны обеспечивать требуемый уровень ЗИ от различных угроз независимо от формы ее представления.

## Slide 30: Целевые функции СЗИ в АСЗИ/ЗТКС
Предупреждение о появлении угроз безопасности информации.
Обнаружение, нейтрализация и локализация воздействия угроз безопасности информации.
Управление доступом к защищаемой информации.
Восстановление СЗИ и защищаемой информации после воздействия угроз.
Регистрация событий и попыток НСД к защищаемой информации и несанкционированного воздействия на нее.
Обеспечение контроля функционирования СЗИ и немедленное реагирование на их выход из строя.

## Slide 31: Стадии создания и содержание работ по созданию АС и АСЗИ (ГОСТ 34.601-90)

## Slide 32: Процесс создания АС состоит из
Предпроектных работ
  Формирование требований к АС.
  Разработка концепции АС.
  Техническое задание.
Проектирования
  Эскизный проект.
  Технический проект.
  Рабочая документация.
Ввода в эксплуатацию
  Ввод в действие.
  Сопровождение

## Slide 33: Нормативно-правовая база
ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».
ГОСТ Р 51583-2000 «Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении».

## Slide 35: На предпроектной стадии
устанавливается необходимость обработки конфиденциальной информации;
определяется перечень конфиденциальной информации, подлежащей защите;
определяются угрозы информационной безопасности и модель вероятного нарушителя применительно к конкретным условиям функционирования;
определяются условия расположения объектов информатизации относительно границ контролируемой зоны;
определяются конфигурация и топология автоматизированных систем и систем связи в целом и их отдельных компонент, физические, функциональные и технологические связи как внутри этих систем, так и с другими системами различного уровня и назначения;
определяются технические средства и системы, предполагаемые к использованию в разрабатываемой АС и системах связи, условия их расположения, общесистемные и прикладные программные средства, имеющиеся на рынке и предлагаемые к разработке;
определяются режимы обработки информации в АС в целом и в отдельных компонентах;
определяется класс защищенности АС;
определяется степень участия персонала в обработке (обсуждении, передаче, хранении) информации, характер их взаимодействия между собой и со службой безопасности;
определяются мероприятия по обеспечению конфиденциальности информации в процессе проектирования объекта информатизации.

## Slide 36: На предпроектной стадии
Оформляется ТЗ или ЧТЗ на разработку СЗИ

## Slide 38: На стадии проектирования АСЗИ
разработка задания и проекта на строительные, строительно-монтажные работы объекта информатизации в соответствии с требованиями ТЗ (ЧТЗ) на разработку СЗИ;
разработка раздела технического проекта на объект информатизации в части защиты информации;
строительно-монтажные работы;
разработка организационно-технических мероприятий по защите информации в соответствии с предъявляемыми требованиями;
закупка сертифицированных образцов и серийно выпускаемых в защищенном исполнении технических средств обработки, передачи и хранения информации, либо их сертификация;
закупка сертифицированных технических, программных и программно-технических (в т.ч. криптографических) средств защиты информации и их установка;
организация охраны и физической защиты помещений объекта информатизации;
разработка и реализация разрешительной системы доступа пользователей и эксплуатационного персонала к обрабатываемой (обсуждаемой) на объекте информатизации информации;
определение заказчиком подразделений и лиц, ответственных за эксплуатацию средств и мер защиты информации, обучение их эксплуатированию средств;
разработка эксплуатационной документации на объект информатизации и средства защиты информации, а также организационно-распорядительной документации по мерам защиты информации (приказов, инструкций и т.д.).

## Slide 39: На проектной стадии
Создается технический проект и эксплуатационная документация СЗИ, включающая:
пояснительную записку к ТП с кратким изложением состава средств и мер защиты;
описания состава технического, программного, информационного обеспечения;
описания технологии обработки (передачи) информации;
плана организационно-технических мероприятий по подготовке объекта информатизации к внедрению средств и мер защиты информации;
технический паспорта объекта информатизации;
инструкции и руководства по эксплуатации технических и программных средств защиты для пользователей, администратора системы, а также для работников службы безопасности.

## Slide 41: На стадии ввода в эксплуатацию
опытная эксплуатация СЗИ в целях проверки их работоспособности в составе объекта информатизации и отработки технологического процесса обработки (передачи) информации;
приемо-сдаточные испытания средств защиты информации по результатам опытной эксплуатации с оформлением приемо-сдаточного акта;
аттестация объекта информатизации по требованиям безопасности информации.

## Slide 42: На стадии ввода в эксплуатацию
Оформляются
акты внедрения СЗИ по результатам их приемо-сдаточных испытаний;
предъявительский акт к проведению аттестационных испытаний;
заключение по результатам аттестационных испытаний.

## Slide 43: Кроме этого разрабатываются ОРД (приказы, указания, решения)
о проектировании объекта информатизации, о создании соответствующих подразделений разработки и назначении ответственных исполнителей;
о формировании группы обследования и назначении ее руководителя;
о заключении соответствующих договоров на проведение работ;
о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию объекта информатизации;
о начале обработки в АС (обсуждения в защищаемом помещении) информации с ограниченным доступом.

## Slide 44: Организации, участвующие в работах по созданию АСЗИ (ГОСТ 34.601-90)
Организация-заказчик, для которой создается АС (СЗИ) и которая обеспечивает финансирование, приемку работ и эксплуатацию АС.
Организация-разработчик, которая осуществляет работы по созданию АС (СЗИ).
Организация-поставщик, которая поставляет программные и технические средства по заказу разработчика или заказчика.
Организация генпроектировщик.
Организации – проектировщики различных частей проекта.
Организации строительные, монтажные, наладочные и другие.

## Slide 45: Техническое задание на создание защищенных АС (ГОСТ 34.602-89)
ТЗ на АС является основным документом, определяющим требования и порядок создания АС, в соответствии с которым проводится разработка АС и ее приемка при вводе в действие.
ТЗ на АС разрабатывают на систему в целом, предназначенную для работы самостоятельно или в составе другой системы.
Дополнительном могут быть разработаны ТЗ на части АС: подсистемы АС, комплексы задач АС, на комплектующие средства технического обеспечения и программно-технические комплексы.
ТЗ на АС разрабатывают на основании исходных данных в том числе содержащихся в итоговой документации стадии «Исследование и обоснование создания АС»
Изменения к ТЗ на АС оформляют дополнением или подписанным заказчиком и разработчиком протоколом. Дополнение или указанный протокол являются неотъемлемой частью ТЗ на АС. На титульном листе ТЗ на АС должна быть запись «Действует с ... ».

## Slide 46: Структура ТЗ. Основные разделы
общие сведения;
назначение и цели создания системы;
характеристика объектов автоматизации;
требования к системе;
состав и содержание работ по созданию системы;
порядок контроля и приемки системы;
требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие;
требования к документированию;
источники разработки.

## Slide 47: ТЗ. Общие сведения
полное наименование системы и ее условное обозначение;
номер договора;
наименование предприятий разработчика и заказчика системы и их реквизиты;
перечень документов, на основании которых создается система, кем и когда утверждены эти документы;
плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы;
сведения об источниках и порядке финансирования работ;
порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию системы, по изготовлению и наладке отдельных средств (технических, программных, информационных).

## Slide 48: ТЗ. Назначение и цели
В подразделе «Назначение системы» указывают вид автоматизируемой деятельности (функции по защите) и перечень объектов автоматизации, на которых предполагается ее использовать.
«Цели создания системы» приводят наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-экономических или других показателей объекта автоматизации, которые должны быть достигнуты в результате создания АС, и указывают критерии оценки достижения целей создания системы.

## Slide 49: ТЗ. Характеристики объекта автоматизации
краткие сведения об объекте автоматизации;
сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации и характеристиках окружающей среды.

## Slide 50: ТЗ. Требования к системе
требования к системе в целом;
требования к функциям (задачам), выполняемым системой;
требования к видам обеспечения.

## Slide 51: Требования к системе в целом
требования к структуре и функционированию системы;
  перечень подсистем, требования к информационному обмену между ними;
  требования к совместимости, связи с внешними системами;
требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы;
показатели назначения;
требования к надежности;
  количественные значения показателей надежности;
  перечень аварийных ситуаций, по которым должны быть регламентированы требования к надежности.
требования безопасности (при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте);
требования к транспортабельности для подвижных АС;
требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы;
требования к защите информации от НСД;
требования по сохранности информации при авариях;
требования к защите от влияния внешних воздействий;
требования по стандартизации и унификации.

## Slide 52: Требования к функциям (задачам)
по каждой подсистеме перечень функций, задач или их комплексов (в том числе обеспечивающих взаимодействие частей системы), подлежащих автоматизации;
временной регламент реализации каждой функции, задачи;
требования к качеству реализации каждой функции, к форме представления выходной информации, характеристики необходимой точности и времени выполнения, требования одновременности выполнения группы функций, достоверности выдачи результатов;
перечень и критерии отказов для каждой функции, по которой задаются требования по надежности.

## Slide 53: Требования к видам обеспечения
Математическому;
Лингвистическому;
Программному;
Техническому;
Организационному;
Информационному;

## Slide 54: Требования к информационному обеспечению
к составу, структуре и способам организации данных в системе;
к информационному обмену между компонентами системы;
к информационной совместимости со смежными системами;
по использованию классификаторов;
по применению систем управления базами данных;
к структуре процесса сбора, обработки, передачи данных в системе и представлению данных;
к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы;
к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных.

## Slide 55: Порядок контроля и приемки системы
виды, состав, объем и методы испытаний системы и ее составных частей;
общие требования к приемке работ по стадиям.

## Slide 56: Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
приведение поступающей в систему информации (к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ;
изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации;
создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ;
создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб;
сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала.

## Slide 57: Требования к документированию
перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов в соответствии с ГОСТ 34.201 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании АС»;

## Slide 58: Источники разработки
документы и информационные материалы на основании которых разрабатывалось ТЗ и которые должны быть использованы при создании системы.

## Slide 60: Правила оформления
На титульном листе помещают подписи заказчика, разработчика и согласующих организаций, которые скрепляют гербовой печатью. При необходимости титульный лист оформляют на нескольких страницах. Подписи разработчиков ТЗ на АС и должностных лиц, участвующих в согласовании и рассмотрении проекта ТЗ на АС, помещают на последнем листе.
При необходимости на титульном листе ТЗ на АС допускается помещать установленные в отрасли коды, например: гриф секретности, код работы, регистрационный номер ТЗ и др.
Номера листов проставляют начиная с первого листа, следующего за титульным, в верхней части листа (посередине).

## Slide 61: Правила оформления

## Slide 62: Правила оформления

## Slide 63: Порядок разработки, согласования и утверждения ТЗ на АС
Проект ТЗ на АС разрабатывает организация-разработчик системы с участием заказчика на основании технических требований.
Срок согласования проекта ТЗ на АС в каждой организации не должен превышать 15 дней со дня его получения.
Замечания по проекту ТЗ на АС должны быть представлены с техническим обоснованием. Решения по замечаниям должны быть приняты разработчиком проекта ТЗ на АС и заказчиком системы до утверждения ТЗ на АС.
Если при согласовании проекта ТЗ на АС возникли разногласия между разработчиком и заказчиком (или другими заинтересованными организациями), то составляется протокол разногласий (форма произвольная) и конкретное решение принимается в установленном порядке.
Утверждение ТЗ на АС осуществляют руководители предприятий (организаций) разработчика и заказчика системы.

## Slide 64: ТЗ на СЗИ должно содержать
обоснование разработки;
исходные данные создаваемого объекта информатизации в техническом, программном, информационном и организационном аспектах;
класс защищенности АС;
ссылку на нормативные документы, с учетом которых будет разрабатываться СЗИ и приниматься в эксплуатацию объект информатизации;
конкретизацию требований к СЗИ на основе нормативных документов и установленного класса защищенности АС;
перечень предполагаемых к использованию сертифицированных средств защиты информации;
обоснование проведения разработок собственных средств защиты информации, невозможности или нецелесообразности использования имеющихся на рынке сертифицированных средств защиты информации;
состав, содержание и сроки проведения работ по этапам разработки и внедрения;
перечень подрядных организаций-исполнителей видов работ;
перечень предъявляемой заказчику научно-технической продукции и документации.

## Slide 65: ТЗ на создание защищенных систем. Требования к АСЗИ. (ГОСТ Р 51624-2000)
функциональные требования;
требования к эффективности;
технические требования;
экономические требования;
требования к документации.

## Slide 66: Требования к АСЗИ. Функциональные требования
грифы секретности обрабатываемой в АСЗИ информации;
класс защищенности АСЗИ;
цели защиты информации;
перечень защищаемой в АСЗИ информации;
возможные технические каналы утечки информации и способы несанкционированного доступа к информации;
задачи защиты информации в АСЗИ.

## Slide 67: Задачи ЗИ в АСЗИ
предотвращение перехвата защищаемой информации, передаваемой по каналам связи;
предотвращение утечки обрабатываемой защищаемой информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок;
исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или хранящейся в АСЗИ защищаемой информации;
предотвращение несанкционированных и непреднамеренных воздействии, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение защищаемой информации или сбои в работе средств АСЗИ;
выявление возможно внедренных в технические средства АСЗИ специальных электронных устройств перехвата информации;
организация разрешительной системы допуска пользователей АСЗИ к работе с защищаемой информацией и ее носителями;
осуществление контроля функционирования средств и систем защиты информации в АСЗИ.

## Slide 68: Технические требования к АСЗИ (ГОСТ Р 51624-2000)
Требования по предотвращению утечки защищаемой информации;
Защита СВТ от утечки информации за счет ПЭМИН;
Требования по предотвращению утечки защищаемой информации по техническим каналам разведки;
Требования по предотвращению утечки защищаемой информации за счет встроенных электронных и/или программных закладок в АСЗИ;
Требования по предотвращению НСД;
Требования по предотвращению несанкционированных и непреднамеренных воздействий;
Требования к системе заземления и сети электропитания;
Требования к защите сети телекоммуникаций;
Требования по ЗИ к зданиям (помещениям) или к устройствам, в которых устанавливаются АСЗИ (к ограждающим конструкциям здания (помещения), к технологии строительства, требования к средствам коммуникаций и требования к звукоизоляции помещений).

## Slide 69: ТЗ
Полномочия разработчиков, пользователей и эксплуатирующего персонала по доступу к ресурсам АСЗИ устанавливаются заказчиком системы и отражаются в ТЗ на создание (модернизацию) АСЗИ в разделе "Положения о разрешительной системе допуска исполнителей к документам и сведениям на предприятии" и в инструкции по эксплуатации АСЗИ
ТЗ (ЧТЗ) на разработку СЗИ подписывается разработчиком, согласовывается со службой безопасности предприятия-заказчика, подрядными организациями и утверждается заказчиком.

## Slide 70: Проектирование АС
Проект АС
проектно-конструкторская и технологическая документация, в которой представлено описание проектных решений по созданию и эксплуатации АС в конкретной программно-технической среде.
ГОСТ 34.201 «Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании АС».
РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

## Slide 75: Проектная и эксплуатационная документация АС
В ходе эскизного, технического и рабочего проектирования разрабатываются различные виды документов (ведомости, схемы, инструкции, обоснования, описания, конструкторская и программная документация).
Виды, комплектность и содержание разрабатываемых документов определяются ГОСТ 34.201 «Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании АС» и РД 50-34.698-90. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.
Виды, комплектность и содержание документов на программные средства определяются ГОСТ серии 19.XXX (ЕСПД – единая система программной документации).
Виды, комплектность и содержание документов на технические средства определяются ГОСТ серии 2.XXX (ЕСКД – единая система конструкторской документации).

## Slide 76: Виды и комплектность документов на АС (ГОСТ 34.201-89)
Виды документов
Ведомость - перечисление в систематизированном виде объектов, предметов и т. д.
Схема - графическое изображение форм документов, частей, элементов системы и связей между ними в виде условных обозначений.
Инструкция - изложение состава действий и правил их выполнения персоналом.
Обоснование - изложение сведений, подтверждающих целесообразность принимаемых решений.
Описание - пояснение назначения системы, ее частей, принципов их действия и условий применения.
Конструкторский документ.
Программный документ.

## Slide 77: Наименования документов на АС (ГОСТ 34.201-89)

## Slide 78: Содержание основных документов на проектирование АСЗИ (РД 50-34.698-90)

## Slide 79: Пояснительная записка к эскизному, техническому проектам АСЗИ
общие положения;
описание процесса деятельности;
основные технические решения;
мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие.

## Slide 80: Пояснительная записка к ТП. Общие положения
наименование проектируемой АС и наименования документов, их номера и дату утверждения, на основании которых ведут проектирование АС;
перечень организаций, участвующих в разработке системы, сроки выполнения стадий;
цели, назначение и области использования АС;
подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности и т. п.;
сведения об использованных при проектировании нормативно-технических документах;
сведения о НИР, передовом опыте, изобретениях, использованных при разработке проекта;
очередность создания системы и объем каждой очереди.

## Slide 81: Пояснительная записка к ТП. Описание процесса деятельности
Отражают состав процедур (операций), формируют требования к организации работ в условиях функционирования АС.

## Slide 82: Пояснительная записка к ТП. Основные технические решения.
решения по структуре системы, подсистем, средствам и способам связи для информационного обмена между компонентами системы, подсистем:
решения по взаимосвязям АС со смежными системами, обеспечению ее совместимости;
решения по режимам функционирования, диагностированию работы системы;
решения по численности, квалификации и функциям персонала АС, режимам его работы, порядку взаимодействия;
сведения об обеспечении заданных в ТЗ потребительских характеристик системы, определяющих ее качество;
состав функций, комплексов задач, реализуемых системой;
решения по комплексу технических средств, его размещению;
решения по составу информации, объему, способам ее организации, видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам;
решения по составу программных средств, языкам деятельности, алгоритмам процедур и операций и методам их реализации.

## Slide 83: Пояснительная записка к ТП. Мероприятия по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие
мероприятия по приведению информации к виду, пригодному для обработки на ЭВМ;
мероприятия по обучению и проверке квалификации персонала;
мероприятия по созданию необходимых подразделений и рабочих мест;
мероприятия по изменению объекта автоматизации и др.

## Slide 84: Паспорт
общие сведения об АС;
основные характеристики АС (состав функций, принципы, режимы и регламент функционирования, совместимость);
комплектность (состав средств);
свидетельство (акт) о приемке;
гарантии изготовителя (поставщика);
сведения о рекламациях.

## Slide 85: Программа и методика испытаний
Программы испытаний должны содержать перечни конкретных проверок, которые следует осуществлять при испытаниях для подтверждения выполнения требований ТЗ, со ссылками на соответствующие методики испытаний.
Перечень типовых проверок:
1) соответствие системы ТЗ;
2) комплектность системы;
3) комплектность и качество документации;
4) комплектность, достаточность состава и качество программных средств и программной документации;
5) количество и квалификация обслуживающего персонала;
6) степень выполнения требований функционального назначения системы;
7) выполнение требований техники безопасности, противопожарной безопасности, промышленной санитарии, эргономики;
8) функционирование системы с применением программных средств.

## Slide 86: Программа испытаний (ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний АС»)
объект испытаний;
цель испытаний;
общие положения (РД, на основании которых проводятся испытания, место и продолжительность испытаний);
объем испытаний (характеристики, подлежащие оценке; требования к испытаниям);
условия и порядок проведения испытаний;
  условия проведения испытаний;
  условия начала и завершения отдельных этапов испытаний, ограничения;
  требования к техническому обслуживанию системы;
  меры, обеспечивающие безопасность и безаварийность проведения испытаний;
  требования к персоналу, проводящему испытания, и порядок его допуска к испытаниям.
материально-техническое обеспечение испытаний;
отчетность (акты).
Методики испытаний разрабатываются на основе программы

## Slide 87: Технологическая инструкция
Документ "Технологическая инструкция" разрабатывают на операцию или комплекс операций технологического процесса обработки данных.
В документе указывают наименование операции, на которую разработан документ, и приводят сведения о порядке и правилах выполнения операций процесса обработки данных.
В инструкции приводят перечень должностей персонала, на которые распространяется данная инструкция.

## Slide 88: Руководство пользователя
введение
  область применения;
  уровень подготовки пользователя;
  перечень эксплуатационной документации, с которыми необходимо ознакомиться пользователю.
назначение и условия применения;
подготовка к работе;
  состав и содержание дистрибутивного носителя данных;
  порядок загрузки данных и программ;
  порядок проверки работоспособности.
описание операций;
  описание всех выполняемых функций, задач, процедур
  описание операций процесса обработки данных, необходимых для выполнения функций, процедур.
аварийные ситуации;
  действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса, в том числе при длительных отказах технических средств;
  действия по восстановлению программ и/или данных при отказе носителей или обнаружении ошибок в данных;
  действия в случаях обнаружении несанкционированного вмешательства в данные.
рекомендации по освоению., в том числе контрольные примеры.

## Slide 89: Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств
общие указания;
  вид оборудования, для которого составлена инструкция;
  наименование функций АС, реализуемых на данном оборудовании;
  регламент и режимы работы оборудования;
  перечень дополнительных эксплуатационных документов.
меры безопасности (правила безопасности, которые необходимо соблюдать во время подготовки оборудования к работе и при его эксплуатации);
порядок работы;
  состав и квалификацию персонала, допускаемого к эксплуатации оборудования;
  порядок проверки знаний персонала и допуска его к работе;
  описание работ и последовательность их выполнения.
проверка правильности функционирования;
указания о действиях в разных режимах - перечисляют действия персонала при нормальном режиме работы, аварийном отключении оборудования, предаварийном и аварийном состоянии , пусковом и остановочном режимах.

## Slide 90: Содержание ОРД

## Slide 91: Акт завершения работ
наименование завершенной работы (работ);
список представителей организации-разработчика и организации-заказчика, составивших акт;
дату завершения работ;
наименование документа(ов), на основании которого(ых) проводилась работа;
основные результаты завершенной работы;
заключение о результатах завершенной работы.

## Slide 92: Акт приемки в опытную эксплуатацию
наименование АС, принимаемой в опытную эксплуатацию и соответствующего объекта автоматизации;
наименование документа, на основании которого разработана АС;
состав приемочной комиссии и основание для ее работы (наименование, номер и дату утверждения документа, на основании которого создана комиссия);
период времени работы комиссии;
наименование организации-разработчика, организации-соисполнителя и организации заказчика;
состав функций АС, принимаемых в опытную эксплуатацию;
перечень составляющих технического, программного, информационного и организационного обеспечений, проверяемых в процессе опытной эксплуатации;
перечень документов, предъявляемых комиссии;
оценку соответствия принимаемой АС техническому заданию на ее создание;
основные результаты приемки в опытную эксплуатацию;
решение комиссии о принятии АС в опытную эксплуатацию.

## Slide 93: Приказ о начале опытной эксплуатации
наименование АС в целом или ее частей, проходящей опытную эксплуатацию;
наименование организации разработчика, организаций-соисполнителей;
сроки проведения опытной эксплуатации;
список должностных лиц организации-заказчика и организации-разработчика, ответственных за проведение опытной эксплуатации;
перечень подразделений организации-заказчика, участвующих в проведении опытной эксплуатации.

## Slide 94: Протокол испытаний
наименование объекта испытаний;
список должностных лиц, проводивших испытания;
цель испытаний;
сведения о продолжительности испытаний;
перечень пунктов технического задания на создание АС, на соответствие которым проведены испытания;
перечень пунктов "Программы испытаний", по которым проведены испытания;
сведения о результатах наблюдений за правильностью функционирования АС;
сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникающих при испытаниях;
сведения о корректировках параметров объекта испытания и технической документации.

## Slide 95: Особенности проектирования АС в защищенном исполнении

## Slide 96: Перечень внутренних ОРД (гостайна)
Техническое задание на СЗИ объекта информатизации.
Технический паспорт объекта вычислительной техники.
План размещения основных и вспомогательных средств и систем, устройств защиты и схема прокладки систем электропитания и заземления объекта информатизации в помещении.
План контролируемой зоны предприятия.
Инструкция по защите сведений, отнесенных к государственной тайне, при обработке на средствах ВТ;
Приказ «О назначении постоянно действующей технической комиссии по ЗИ…»;
Приказ «Об организации обработки информации, содержащей ГТ, на объекте ВТ»;
Приказ «О перечне лиц, которым разрешен доступ к обработке информации на АРМ»;
Инструкция пользователя СВТ;
Положение об администраторе безопасности;
Положение о разрешительной системе;
Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме;
Руководство по защите информации.
Технологическая схема обработки секретной информации на АРМ .
Перечень задач, выполняемых на АРМ.
Паспорта задач, выполняемых на АРМ.
Акт категорирования объекта ВТ на базе на ПЭВМ (помещение № ).
Заключение и предписание на эксплуатацию ПЭВМ и принтера по результатам проведения спецпроверки.
Протокол специальных исследований АРМ на базе ПЭВМ отдела .
Заключение по результатам оценки защищенности объекта ВТ.
Предписание на эксплуатацию объекта ВТ.
Документы, подтверждающие освоение учебных программ должностными лицами и специалистами по ЗИ.

## Slide 97: Перечень ОРД (конф)
Положение по организации и проведению работ по обеспечению безопасности
Перечень сведений конфиденциального характера
Перечень СЗИ в АС
Акт классификации
Данные об обучении по вопросам ЗИ
Описание технологических процессов
Политика антивирусной и парольной защиты
Регламент управления доступом
Руководство пользователей (инструкции)
Руководство администратора безопасности информации (инструкция).
Технический паспорт
Формуляр СЗИ

## Slide 98: Эксплуатация АСЗИ/ЗТКС
Эксплуатация
Комплекс организационных и технических мероприятий, обеспечивающих поддержание средств деятельности в исправном состоянии, постоянную готовность к их применению, и само применение к целевому назначению
Организационные мероприятия по эксплуатации.
Планирование эксплуатации;
Контроль технического состояния;
Анализ показателей надежности и функционирования;
Списание.
Технические мероприятия по эксплуатации
Эксплуатация по назначение;
Техническое обслуживание;
Ремонт.

## Slide 99: Угрозы безопасности на стадии эксплуатации и сопровождения защищенных АС
Умышленное несанкционированное раскрытие, модификация или уничтожение информации;
Неумышленная модификация или уничтожение информации;
Угрозы в телекоммуникациях (недоставка или ошибочная доставка информации);
Отказ в обслуживании, в функционировании; ухудшение, снижение функциональности, параметров;
Внесение изменений в конфигурацию ПО или ТСОИ, приводящих к нарушению функциональности либо к появлению недокументированных возможностей;
Невнесение изменений, необходимых для поддержки правильного функционирования АС;
Ненадежное удаление конфиденциальной информации и ПО после вывода из эксплуатации всей системы или носителей информации.

## Slide 100: Администрирование защищенных АС
Планирование и организация работы пользователей;
  Планирование структуры информационных ресурсов и коллектива пользователей;
  Регистрация пользователей;
  Установление полномочий;
  Обучение.
Управление конфигурацией ПО, ТСОИ;
Обеспечение целостности и сохранности информационной базы;
Антивирусная защита ПО;
Управление функционированием СЗИ (реализация политики безопасности в настройках, параметрах и процедурах функционирования АС и СЗИ).
Организация и обеспечение безопасного содержания и законодательно установленного порядка использования дистрибутивов ПО, модификации и восстановления ПО;
Мониторинг, контроль, аудит безопасности в АС.

## Slide 101: Снятие с эксплуатации защищенных АС
Мероприятия по выводу из эксплуатации защищенных АС, обеспечивающие требования безопасности информации, стабильность информационных потоков в информационной инфраструктуре предприятия
Включает:
Архивирование ресурсов информационной базы;
Гарантированная очистка носителей информации;
Физическое уничтожение носителей информации;
Списание ТСОИ и их утилизация

## Slide 103: Эксплуатационные документы организации
Инструкция по технике безопасности для каждого вида ТСОИ;
Инструкция по проведению технического обслуживания, содержащая обязанности и технологию выполнения работ;
Журнал закрепления ТСОИ;
Журнал учета неисправностей ТСОИ.